## 附件1

## 协议供货竞价一览表（格式）

响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）                      金额单位：元

| 品目 | 货物名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 响应单价 | 响应总价 | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | LED显示屏 | 强力巨彩Q1.6Pro全彩显示屏 屏体技术参数： 尺寸：7.14m（宽）*2.34m（高） 1、像素点间距 ：1.66±0.05 mm 。 2、像素构成 ：1R 1G 1B ； 刷新率:3840Hz；总像素点4224*1344。 3、LED显示屏部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 4、外观质量：无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕。 5、 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广。 6、支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电。 7、支持前后双向维护。 8、整屏平整度：≤0.1 mm。 9、模组平整度：≤0.05 mm。 10、拼缝隙：≤0.05 mm。 11、驱动芯片功能 ：具有列下消隐功能、倍频率刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 12、调节软件设置项：支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 13、亮度：≥600 Cd/㎡。 14、亮度均匀性：≥95%。 15、亮度鉴别等级 ：依据SJ/T11141-2017.5.10.6规定；C级，Bj≥20 级。 16、支持亮度调节功能。 17、色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定。 18、色度均匀性：±0.002Cx、Cy内。 19、色温 ：1000-18000K 。 20、色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 21、低亮高灰：亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit。 22、为不影响屏体周边人员的健康，所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于2dB。 23、信噪比：≥47dB。 24、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。 25、输入电压：4.2±0.1V 26、最大电流：≤6.6A 27、电流增益调节范围：1-199% 28、电源具备PFC功能，功率因素PF≥0.95 29、在器具输入插座端与屏正面之间施加电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞狐和击穿现象的抗电强度试验。 30、在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ的绝缘电阻试验。 31、机械强度：≥30Mpa；抗拉强度：230Mpa；屈服强度：170Mpa；纵，横向拉伸承载力≥3吨。 32、图像处理：具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时16bit灰度：20%亮度时，12bit。 33、图像补偿：具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 34、图像质量：LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术。 35、输入信号支持：支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入 。 36、LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 37、PCB层数：PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计。 38、PCB板材：采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板。 39、失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度，色温非线性失真。 卡莱特X12视频控制器:1、专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备。 2、具备丰富的视频信号接口，支持 DVI、HDMI、SDI 等高清数字接口，多路信号间无缝切换。 3、支持广播级缩放及多画面显示。具备 12 个千兆网口输出，单机可支持最宽 8192 像素，或最高 4096 像素的 LED 显示屏。 4、具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 显示屏工程应用领域具有显著优势。 5、支持丰富的数字信号接口，包括 1路 DVI，3 路 HDMI，1 路 SDI。 6、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置。 7、最大带载 720 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点。 8、支持视频源任意切换，任意缩放。 9、支持三画面显示，位置、大小可自由调节。 10、支持 HDCP1.4。 11、支持输入输出音频解析。 12、双USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。 13、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节。 14、支持低亮高灰。 15、250N 恒定作用力试验:外部防护罩应当承受 250N±10N 的恒定作用力持续5s,该作用力通过一直径为 30mm 的圆形平面试验工具依次施加到已安装在设备上的防护外壳的顶部、底部和侧面上。 16、根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩 放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。 17、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理；可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节；色温调整精度在 100K 以内的亮度和色温调节。 18、小间距 LED 显示屏的亮度 10%以下，灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围内的低亮度高灰度。 19、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数， 调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 20、可将按照需求预制的画面大小、窗口数量、亮度色温、色调、饱和度、对比度、亮度补偿等参数一键调取，无需再一次设置参数。 奥源Q-200N-045开关电源:LED显示屏专用电源。 卡莱特E320接收卡:1、集成HUB320，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、单卡支持32组RGB信号并行输出 4、单卡最大带载512×384像素点 5、支持色度、亮度一体化逐点校正 6、支持低亮高灰以及色温调节 7、支持修缝技术 8、支持任意抽行抽列抽点 9、快速升级和快速发送校正系数 10、支持网线检测 11、支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描 12、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 13、支持DC3.3V~6V超宽工作电压 卡莱特Led vision播控软件：用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画。 福佑20KW配电柜。 综合布线:4㎜²三相五线、4㎜²*5（纯铜） 6类纯铜网线（布12根）建议多布2根备用 音频线; 钢结构7.14m（L）*2.34m（H）,上下左右各包边5cm,满足实际安装要求。 合同签订后三个工作日内交货，质保一年。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计总价： ￥（大写 ） |

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

联系人及电话：

年     月    日

备注:1、成交供应商需将供货合同送我中心备案